РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2023 ( 22

сл. Титовка

Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Титовского сельского поселения

на 2023-2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении  требований к программам коммунального развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Титовское сельское поселение»,  Администрация Титовского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Титовского сельского поселения на 2023 – 2033 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Титовского сельского поселения		                                	    Е.В. Нырненко

Приложение

к постановлению Администрации

Титовского сельского поселения

от  30.03.2023 №  22

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2023-2033 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Титовского сельского поселения на 2023- 2033 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Титовское сельское поселение» на 2023 - 2033 (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации, Генеральный план муниципального образования "Титовское сельское поселение" Миллеровского района Ростовской области, разработанный в 2011 году. Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области; |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Титовского сельского поселения |
| Цели программы | 1.Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения поселения; 2.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Задачи программы | 1.Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 2.Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели программы | а) электроснабжение: 1. повышение уровня освещенности поселения; б) водоснабжение и водоотведение: 1. снижение аварийности системы водоснабжения; 2. снижение аварийности системы водоотведения; в) Окружающая среда. Обращение с отходами 1. обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2033 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Объем финансирования Программы будет определяться при формировании соответствующего бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Титовское сельское поселение» на 2023-2033 годы разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава муниципального образования «Титовское сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом Титовского сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, водоснабжения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Титовского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Титовского сельского поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# 1. Характеристика существующего состояния систем

# коммунальной инфраструктуры

### 1.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Система водоснабжения в Титовском сельском поселении основана только на подземных источниках. В настоящее время  на территории сельского поселения находиться 2,2 км водопроводных сетей, 1 скважина и 1 башня Рожновского. Централизованным водоснабжением в Титовском сельском поселении частично обеспечен  1 населенный пункт. В остальных населенных пунктах используют колодцы и скважины.

Скважина,   находится в сухом чистом бетонированном колодце. Устья скважины герметично закрыты, имеется кран  для отбора проб воды.

На водозаборе   скважина требуют ремонта павильонов, ремонта ограждения.

На основании Областного закона Ростовской области от 28.12.2005             № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» полномочия по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению муниципального образования «Титовское сельское поселение» с 01 января 2017 года были переданы в муниципальное образование «Миллеровский район».

Водоотведение

В Титовском сельском поселении нет централизованной системы канализации и очистки и локальными системами очистки хозяйственно-бытовых стоков. Осуществление водоотвода производится в локальные отстойники при жилых и общественных зданиях.

### 1.2. Теплоснабжение.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда на территории Титовского сельского поселения отсутствует. Локальными котельными обеспечены основные социальные объекты.

### 1.3. Газоснабжение и газоснабжение сжиженным газом

### В настоящее время на территории Титовского сельского поселения все населенные пункты не газифицированы. Жители   населенных пунктов обеспечиваются сжиженным (баллонным) газом.

Снабжением населения сжиженным газом занимается ОАО «СТ-Транс Миллеровский филиал». Предприятие доставляет газ до населённого пункта, к согласованному месту продажи.  По заявкам потребителей производится замена баллонов в индивидуальных баллонных установках.  При необходимости  собственники жилых помещений самостоятельно решают вопрос замены газового оборудования.

### 1.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ, ВЛ-330кВ.

1.5. Жилищный фонд

На территории Титовского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет 36,7 тыс. м2.

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Титовского сельского поселения, является обеспечение населения доступным (по стоимости и срокам возможности приобретения) и комфортным жильем.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 36,7 тыс.м2, из которого все 100 % являются частным жилым фондом.

Из них по техническому состоянию и проценту износа:

| Наименование показателей | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) |
| --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество единиц |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 11,1 | 199 |
| от 31% до 65% | 25,35 | 480 |
| от 66% до 70% | 0,3 | 61 |
| Свыше 70% | 0 | 0 |

Вывод:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты.

# 1.6. Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы сельского поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

Повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

1.7. Связь

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Миллеровский  район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Миллеровский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ООО «Ростелеком».

В последние годы высокими темпами развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «Мегафон».

Выводы:

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы сельского поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

1.8 Состояние ТКО

Санитарное состояние объектов размещения ТКО.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Октябрьском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТКО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТКО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

### В Титовском сельском поселении объектами размещения твердых бытовых отходов являются свалки. Места размещения отходов производства и потребления на территории Титовского  сельского поселения определены постановлением Администрации Миллеровского района от 19.08.2011 г. №1131 «Об определении мест размещения отходов на территории Миллеровского района».       Вывоз ТБО с территории Титовского сельского поселения в настоящее время осуществляется оператором ООО «Экострой-Дон».

Организация механизированной уборки населенных пунктов

Механизированная уборка территорий населенных пунктов Титовского сельского поселения является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды района. Качество работ по уборке территорий населенных пунктов в значительной мере зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Механизированная уборка дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Работы, обеспечивающие чистоту дорог с твердым покрытием в летний период, не производятся.

Зимой производятся работы по расчистке дорог от снега с помощью автогрейдера. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по расчистке дорог от снега в Титовском сельском поселении выполняет организация, выбираемая в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На основании Областного закона Ростовской области от 28.12.2005             № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» полномочия по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению муниципального образования «Титовское сельское поселение» с 01 января 2017 года были переданы в муниципальное образование «Миллеровский район».

Выводы:

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы сельского поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

## 2. Перспективы развития Титовского сельского поселения

2.1. Население

Численность населения Титовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года составила 1048 человек.

Титовское сельское поселение  включает в себя 4 населенных пункта:

- сл. Титовка  -  817 чел.

- сл.Машлыкино - 190 чел.

- с.Подгаевка -  32 чел.

- х. Фроловка  - 9 чел.

Демографические процессы, происходящие в сельском поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Характеристика существующей демографической ситуации и численность населения производились на основе данных по общей численности населения в населенном пункте, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам. Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль.   Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения.

Выводы:

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в Титовском    сельском поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельского поселения.

Анализ демографической ситуации в поселении свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению численности.

2.2. Прогноз развития застройки

При норме обеспеченности 18 м² /чел.(на перспективу) общей площади жилья потребуется 1 048 x 18 м² /чел = 18864 м². Существующий жилой фонд составляет 36,7 тыс. м².

Необходимость нового индивидуального жилого строительства составляет 0 участков.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны. Поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики сельского поселения.

Большое значение в улучшении жилищных условий сельских граждан с учётом платёжеспособного спроса и установленных социальных стандартов имеет реализация мероприятий федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №  598.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

## 2.3. Прогнозы санитарной очистке территории.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов;

- повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТКО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТКО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТКО.

## 2.4. Прогноз развития водоснабжения и водоотведения

### Водоснабжение

На основании Областного закона Ростовской области от 28.12.2005             № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» полномочия по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению муниципального образования «Титовское сельское поселение» с 01 января 2017 года были переданы в муниципальное образование «Миллеровский район».

На водозаборе   скважина требует строительства или ремонта павильона, ремонта ограждений, герметизации устья скважины, ликвидационного тампонажа.

Для нормальной работы системы водоснабжения Титовского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующий водозаборный узел в населенном пункте с центральным водопроводом с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок   и со строительством узла водоподготовки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории Титовского сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

### Водоотведение

Титовское сельское поселение не оборудовано централизованной системой канализации и очистки и локальными системами очистки хозяйственно-бытовых стоков. Осуществление водоотвода производится в локальные отстойники при жилых и общественных зданиях.

## 2.5. Прогноз развития теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда отсутствует. Локальными котельными обеспечены основные общественные сооружения.

После газификации сельского поселения рекомендуется перевод муниципальных котельных на газовое топливо и организация централизованной системы теплоснабжения

Для перспективной индивидуальной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

## 2.6. Прогноз развития электроснабжение.

Сеть магистральных ЛЭП-35 кВ на территории Титовского сельского поселения остается без изменения. Воздушные линии распределительной сети в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территории для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирования, создания резервных перемычек) без отключения нагрузок.

3. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия Программы разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Ростовской области, бюджета Титовского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Показатели целевых индикаторов представлены в приложении № 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.1. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы являются:

- снижение уровня потерь;

- количество перерывов в теплоснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения.

3.2. Система водоснабжения и водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы являются:

- снижение аварийности системы водоснабжения;

- снижение аварийности системы водоотведения;

3.3. Система электроснабжения

Цели  будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортирования и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.

В результате осуществления основных мероприятий  должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на 20-30 % от общего потребления энергоресурсов в  настоящее время, а также улучшению экологической обстановки.

Основные направления энергосбережения:

энергоаудит

Проведение энергетических обследований организаций и населения;

энергоучет

Внедрение централизованных систем учета энергоресурсов на промышленных предприятиях. Оснащение приборами учета жилого фонда и организаций бюджетной сферы;

регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребления;

тепловая изоляция зданий;

модернизация систем централизованного теплоснабжения;

модернизация энергоосветительных установок;

реконструкция промышленных вентиляционных установок;

модернизация топливных и электрических печей;

использование вторичных энергоресурсов, местных топливных ресурсов;

развитие малой нетрадиционной энергетики;

модернизация энергетического оборудования.

Основные направления энергосбережения в организациях бюджетной сферы.

Программу энергосбережения в бюджетных организациях предусматривается реализовать в два этапа.

Первый этап 2023 – 2025 гг.

Энергетические обследования организаций бюджетной сферы: приведение в соответствие фактических и расчетных объемов потребления энергетических ресурсов и воды.

Замена ламп ДРЛ на натриевые в уличном освещении.

Внедрение в организациях бюджетной сферы и в жилом фонде приборов учета энергетических ресурсов и воды. Проведение мало затратных мероприятий по утеплению строений.

Второй этап 2026 – 2033 гг.

Проведение комплекса мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы:

замена осветительных приборов на менее энергоемкие;

замена ламп ДРЛ на ДНАТ в уличном освещении;

утепление перекрытий и стеновых панелей;

внедрение систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов и другие.

3.4. Окружающая среда. Обращение с отходами

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития объектов, занятых утилизацией (захоронением) ТКО, являются: - обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении.

4. Финансирование Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры Титовского сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Титовского сельского поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

-   определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Объем финансирования Программы будет определяться при формировании соответствующего бюджета.

5. Управление программой

5.1. Управление Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Титовскогоо сельского поселения.

5.2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Титовского сельского поселения.

5.3.  Муниципальным заказчиком Программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовый год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий по инициативе Администрации Титовского сельского поселения и предложению организаций коммунального комплекса на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

5.4. Исполнителем Программы является Администрация Титовского сельского поселения, организации осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО.

Приложение № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Титовское сельское поселение»

на 2023 – 2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водонапорной башни, колонок | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Обеспечение гарантированного снабжения населения качественной питьевой водой |
| 1.2. | Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
| 1.3. | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | отсутствует |  |  |  | - |
| 3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | ПО СЭС филиала ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 3.2. | Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | ПО СЭС филиала ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 3.3. | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп в светильниках уличного освещения: | ПО СЭС филиала ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства. |
| 4. | Утилизация ТКО |  |  |  |  |
| 4.1. | Зачистка стихийных свалок на территории Титовского сельского поселения | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
| 4.2. | Строительство новых полигонов утилизация ТКО | Региональный оператор Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2033 | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |

Приложение № 2

к Программе

Мероприятия программы комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Титовское сельское поселение»

на 2023 – 2033 годы

  - Целевые показатели  программы системы теплоснабжения

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение уровня потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели  программы системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | снижение аварийности системы водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Система водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | снижение аварийности системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели  программы системы электроснабжения

Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Система электроснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | повышение уровня освещенности территории Титовского сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели  программы окружающая среда. Обращение с ТКО                                                                   Таблица 4

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Окружающая среда. Обращение с отходами | м3/год | 4,03 | 4,93 | 4,75 | 5,12 | 5,49 | 5,85 | 6,22 | 6,58 | 6,95 | 7,24 | 7,32 |
| 1.1. | обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 100 |

Приложение № 3

к Программе

Финансирование мероприятий программы комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Титовское сельское поселение»

на 2023 – 2033 годы

3.1.    Объемы финансирования  программы системы теплоснабжения                                                                             Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение уровня потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объемы финансирования  программы системы водоснабжения и водоотведения                                                 Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | снижение аварийности системы водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Система водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | снижение аварийности системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объемы финансирования  программы системы электроснабжения                                                                              Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Система электроснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | повышение уровня освещенности территории Титовского сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объемы финансирования  программы окружающая среда. Обращение с ТКО                                                           Таблица 4

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 205 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Окружающая среда. Обращение с отходами | м3/год | 4,03 | 4,93 | 4,75 | 5,12 | 5,49 | 5,85 | 6,22 | 6,58 | 6,95 | 7,24 | 7,32 |
| 1.1. | обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 100 |